風力機使用說明書

- 包裝內容：

  - 風力機頭：1組(內包含1個發電機、3個LED燈、1個軸承、1個尾翼)

  - 葉片：1個

  - 支柱：1支

  - 使用說明書：1張

- 注意事項：

  - 由於支柱形狀細長，使用時請小心，與眼睛保持適當距離，避免刺傷自己或鄰近的同伴。

  - 風力機頭頂部雖有防雨淋的保護設計，但仍應避免直接沖水或浸泡在水中，以免電路故障。

- 安裝步驟：

| 拿出1.風力機頭及2.葉片，將葉片上的圓孔 對準發電機突出的軸心，套入固定，如下圖1。 | 取出支柱，將支柱較細的一端插入風力機頭底部的軸承內固定，如下圖2。 |
| --- | --- |
| 圖1 | 圖2 |
| 手握支柱，或將它固定在腳踏車手把上，在迎風並且達 到所需的風速時，葉片受風而旋轉，帶動發電機產生電， 使LED燈發亮，如圖3。 圖3 |

參考資料：http://www.solar-i.com/S&Y/wss.htm

強而青科技開發公司 出品  TAIPEI

# Text boxes

支柱

風力機頭

葉片

尾翼

軸承

發電機

LED燈

LED燈

發電機

軸承

尾翼

葉片

風力機頭

支柱

LED燈

軸承

風力機頭

尾翼

葉片